# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с муниципальным контрактом № 38 от 24.12.2013 г., заключенным между ГУП - Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Мечетлинский район;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений, утвержденным Главой Администрации муниципального района Мечетлинский район Могильниковым И.П.

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Мечетлинского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Мечетлинского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

- Территориальная комплексная схема градостроительного развития территорий Северо-Восточного региона РБ (Аскинский, Белокатайский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, Мечетлинский, Салаватский районы). Выполненный ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект» Уфа 2006 год.

Цифровая картографическая основа (ЦКО)  населенных пунктов Лемез-Тамакского сельсовета Мечетлинского района Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология – 2000» в 2013 году.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок – 2033 год.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Лемез-Тамакский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ЛЕМЕЗ-ТАМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет расположена в западной части административного района. С запада территория ограничена землями Дуванского района и сельского поселяния Алегазовский сельсовет, с севера - землями сельского поселения Большеустьикинский сельсовет, с востока - землями сельских поселения Юнусовский, Новояушевский сельсоветы, с юга - землями сельских поселения Дуван-Мечетлинский, Новояушевский сельсоветы.

1.1.Климат

Климат Мечетлинского района резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Дуван, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С:

обеспеченностью 0,98:	 – 420С,

обеспеченностью 0,92: 	 – 390С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С:

обеспеченностью 0,98:	 – 390С,

обеспеченностью 0,92:	 – 360С.

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94:		            – 210С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха: 		 – 500С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,20 С.

- Продолжительность (сут), суточной и средней температуры воздуха периода,   0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 169;

≤ 8° С – 228;

≤ 10° С – 227.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 77 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет – 95 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Дуван | 11/12 | 5/6 | 2/7 | 6/8 | 30/23 | 27/20 | 16/20 | 2/5 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Дуван | 3,5 | 4,3 | 5,6 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 5,1 | 4,6 |

12. Средняя  скорость  ветра  за  три  наиболее  холодных  месяца  составляет 3,1 м/сек.

Климатические параметры теплого периода года.

1. Барометрическое давление – 976,2 гПа;

2. Температура воздуха, 0С:

обеспеченностью 0,99:		 +27,6;

обеспеченностью 0,98: 		 +24,8;

обеспеченностью 0,96: 		 +23,0;

обеспеченностью 0,95: 		 +21,3.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +24,90 С;

4. Абсолютная максимальная температура воздуха + 380 С;

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С;

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %;

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 56 %;

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет – 376 миллиметров;

9. Суточный максимум осадков – 72 миллиметра;

10. Преобладающее направление ветра за июнь – северное;

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июль-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Дуван | 19 | 9 | 8 | 6 | 15 | 13 | 20 | 11 |

11. Среднее число дней с росой за год – 68.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Дуван | -15,0 | -13,7 | -7,1 | 3,0 | 10,6 | 15,8 | 17,2 | 14,8 | 9,3 | 1,6 | -6,8 | -12,1 | 1,5 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Дуван | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 3,0 |

Продолжительность солнечного сияния 1800 – 1850 часов.

Число дней с туманом – 20 – 50 дней, с метелью – 40-65 дней.

Продолжительность безморозного периода – 90 – 110 дней. Переход среднесуточной температуры через 0 0С – 5 – 10 апреля, 23 – 28 октября.

Климатические условия в целом благоприятны:

- для градостроительного освоения; строительно-климатическая зона 1В;

- для сельского хозяйства – территория обеспечена теплом и влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 1800 – 22000С, значение гидротермического коэффициента – 1,2 – 1,6 (агроклиматический район умеренно-теплый и влажный);

- для рекреации – продолжительность периода с температурой выше 150С – 75-90 дней, с температурой от -5 до - 150С – 80-90 дней, мощность снежного покрова 50 - 70 см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5 м/с; зимой 2-4 м/с.

1.2.Рельеф

Территория Мечетлинского района находится в пределах Приайской увалисто-волнистой равнины, лежащую на высоте 200-300 м над уровнем моря. Характерной чертой такой равнины является широкое развитие карстовых образований расчлененной долиной р. Ай. Застройка находится на правом берегу р. Ай, рельеф здесь более расчлененный и усложнен меридианально вытянутыми хребетообразными водоразделами, вершинные поверхности которых имеют характер волнистых равнин, а склоны значительно расчленены сетью ложбин балок и оврагов. Междуречное пространство представлено выраженными плато и местами заболоченностями.

Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются в пределах от 288,0 до 388,0 метров.

# 2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория Мечетлинского района в геологическом отношении находится в пределах восточного крыла Юрюзано-Сылвенской депрессии и западного склона Южного Урала. В формировании геологического строения устройства поверхности района принимали участие различные по условиям и возрасту образования, породы артинского и кунгурского ярусов пермской системы, третичные, четвертичные и каменноугольные отложения. Залегание слоев моноклинальное. Основная часть территории сложена породами артинского яруса. Артинский ярус представлен свитой белокатайских конгломератов (полимиктовые конгломераты, песчаники, глинистые сланцы и т.д.) мощностью 120 - 140 м.

Третичные отложения встречаются отдельными пятнами по средним склонам рек и оврагов и частично по высоким точкам водоразделов. Мощность 3-10 метров.

Четвертичные отложения залегают на размытой поверхности верхнепермских пород, на склонах долин и водоразделов. Они довольно однообразны, представлены аллювиальными и делювиальными отложениями красно-бурых суглинков, нерасчлененных песков, галечников.

Водоностность

Подземные воды характеризуются отсутствием постоянных водоносных горизонтов, что обусловлено широким развитием карста малой мощностью и водонепроницаемотью четвертичных, аллювиально-деллювиальных отложений водоразделов. Скапливается лишь верховодка в период обилия атмосферных осадков. Подмыв берегов отмечается на р. Ай, ее левых притоков (0,6-6,0 м/год) и правых притоков (0,2-2 м/год).

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Территория сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет характеризуется довольно развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев. Все они относятся к бассейну р. Ай с общим склоном стока воды в северном направлении.

Река Ай протекает в восточной части сельского поселения в направлении с юга на север. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки - Кама (российская часть бассейна), водохозяйственный участок реки – р.Ай от истока до устья. Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км Сабанаковский Лог, Лемезы, Сеялекул, Улукул. Также  в центральной части сельского поселения близ реки Ай имеется большое количество озер.

Перечень рек протяженностью более 10 км на  территории

сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет

табл. № 6

| № | Наименование реки | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ай | река Уфа в 382 км от устья | 549 |

# 4. ПОЧВА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Растительность

Проектируемая территория по характеру древесной, кустарниковой и травянистой растительности относится к северо-восточной лесостепной подзоне. Почти 90 % всей лесопокрытой площади района занимают лиственные насаждения. Основными древесными породами являются береза, осина, липа и дуб. Леса на проектируемой территории естественного происхождения. Кустарниковая растительность распространена главным образом оп склонам реки Ай и Ик, по водоразделам, по склонам балок и оврагов, представлена ивой, черемухой и рябиной.

Травянистая растительность представлена ковыльно-типчаковыми группировками, группировками дико растущих трав, таких как клевер красный, тимофеевка, лютик едкий, пырей ползучий, ежа сборная.

Рекреационные ресурсы проектируемой территории разнообразны и благоприятны для развития различных видов отдыха и туризма.

Почвы

Район проектирования распложен в Юрюзано-Айском агропочвенном районе северо-восточной лесостепи республики Башкортостан.

В формировании почвенного покрова, состава и видов почв большую роль сыграли послетретичные образования в виде делювиальных и аллювиально-делювиальных отложений.

Основу почвенного фонда составляют почвы лесного типа (серые, темносерые, светлосерые, и серо-коричневые) и слабо оподзоленные черноземы. Почвы лесного типа разнообразны по механическому составу, характеризуются распыленно-глыбистой структурой пахотного горизонта, в пониженных элементах рельефа имеют признаки оглеения, в местах с сильным расчленением рельефа – сильно подвергаются эрозии. За последние 5 - 7 лет, по данным исследований Академии наук РБ, в почвах северо-восточного региона снизился уровень содержания гумуса, в частности в Мечетлинском районе площади почв с низким содержанием гумуса увеличились более чем на 2 тыс. га.

5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

На территории Лемез-Тамакского сельсовета имеется одно месторождение общераспространенных полезных ископаемых по состоянию на 2013 год:

таблица 6*

| № п/п | Лицензия | Название | Полезное ископаемое | Запасы по лицензии (прогнозные ресурсы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФА02721ТЭ | Сабанаково | Песчано-гравийные отложения | 30,0 тыс.куб.м |

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет выделяется водоохранная зонареки Ай и ее ручьев-притоков, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет следующие:

табл. № 7

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ай | 549 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Ручьи | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

Также  в восточной части сельского поселения близ реки Ай имеется большое количество озер с водоохраной зоной – 50 м.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км², устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими

охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. По территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет от ГРС Большеустьикинское проходит газопровод-отвод 0,6 МПа Большеустьикинское – Сабанаково – Лемез-Тамакский – Кутушево – Сулейманово.  Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

табл. № 8

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Кол-во ед. изм. | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Лемез-Тамак |
| 1 | Машино-тракторная мастерская (МТМ) ИП «Денисова» | Гаражи и парки по ремонту с/х техники | - | 300 м |
| 2 | Производство валенной обуви | Производство обуви | - | 100 м |
| 3 | Конный двор ИП «Шайхисламов» | Животноводство | 11 голов | 50 м |
| 4 | Ветеринарная станция | Ветеринарные услуги | - | 50 м |
| 5 | Молочно-товарная ферма (МТФ) КФХ «Лемезы» | Животноводство | 75 голов | 100 м |
| 6 | Козоферма КФХ «Лемезы» | Животноводство | 100 голов | 100 м |
| д.Кутушево |
| 7 | Электроподстанция | Передача электроэнергии | - | 100 м |
| 8 | Молочно-товарная ферма (МТФ) | Животноводство | В данный момент пустует | 50 м |
| 9 | Складской сектор | Складирование сельскохозяйственной продукции | - | 50 м |
| 10 | Машино-тракторная мастерская (МТМ) ИП «Каримов» | Гаражи и парки по ремонту с/х техники | - | 300 м |
| 11 | Пилорама ИП «Каримов» | деревообработка | 2 тыс м³ год | 100 м |
| 12 | Машино-тракторная мастерская (МТМ) КФХ «Сармат» | Гаражи и парки по ремонту с/х техники | - | 300 м |
| 13 | Пилорама КФХ «Сармат» | деревообработка | 3 тыс м³ год | 100 м |
| 14 | Ремонт автотранспортных средств | Ремонт автотранспортных средств на трассе Месягутово-Ачит | - | 50 м |
| д.Сабанаково |
| 15 | Зерноток ИП «Хайретдинов» | Складирование сельскохозяйственной продукции | 3000 тонн | 50 м |
| д.Сулейманово |
| 16 | Складской сектор | Складирование сельскохозяйственной продукции | - | 50 м |
| 17 | Молочно-товарная ферма (МТФ) ООО «Батыр» | Животноводство | 250 голов | 300 м |
| 18 | Машино-тракторная мастерская (МТМ) КФХ «Искра» | Гаражи и парки по ремонту с/х техники | 3 трактора | 300 м |

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50-300 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории санитарно-защитных

зон предприятий

табл. № 9

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет имеются один выявленный памятник истории и архитектуры, одна могила и три выявленных памятников археологии.

Позиционированные данные на ЦКО ГИС «Историко-культурное наследие     Республики Башкортостан» следующие:

Объекты культурного наследия  на территории сельского поселения

Лемез-Тамакский сельсовет

табл. № 10

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Современное использование | Принятие на гос.охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| 1 | Мечеть, кон. XIX в. | д. Кутушево, Мечетлинский район | Детский сад | Выявленный |
| Могилы |
| 2 | Могила советских активистов (27 чел.), убитых в 1918-1919 гг. местными контре-волюционерами-кулаками 1918- 1919 гг. | с. Сабанаково, Мечетлинский район | 0300871000-код | ПСМ БАССР № 441 от 11.07.1955 г. (обелиск из бутового камня, высота 2,5 м, деревянная ограда) |
| Выявленные памятники археологии |
| 3 | Кутушевское I селище | В 50 м к Ю от огородов д.Кутушево, на краю террасы, ограниченной оврагом, у В-окраины деревни | АКБ № 1155 | Выявленный |
| 4 | Кутушевское II селище | В 0,4-0,5 км к СВ от В-окраины д. Кутушево, на террасе левого берега р. Ай | АКБ № 1154 | Выявленный |
| 5 | Сулеймановское поселение | В центре д. Сулейманово, в 30 м к З от мостика через р.Ай, около МТС | КПАБ № 165 | Выявленный |

Памятники археологии отражены на чертежах ГП-1 тома III «Графическая документация».

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет расположена в западной части административного района. С запада территория ограничена землями Дуванского района и сельского поселяния Алегазовский сельсовет, с севера - землями сельского поселения Большеустьикинский сельсовет, с востока - землями сельских поселения Юнусовский, Новояушевский сельсоветы, с юга - землями сельских поселений Дуван-Мечетлинский, Новояушевский сельсоветы.

Планировочный каркас территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет создает автодорога регионального значения Большеустьикинское – Месягутово, соединяющая населенные пункты сельского поселения с районным центром с.Большеустьикинское. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении (вдоль автомагистрали) в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет расположены 4 населенных пункта, из которых д.Лемез-Тамак,  д.Сулейманово, д. Сабанаково являются  крупными, д.Кутушево – средним.

Деревня Лемез-Тамак – административный центр сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет с населением 531 человек, расположена в центральной части  территории сельского поселения в 15 км от районного центра с.Большеустьикинское, в 111 км от ближайшей ж/д станции Сулея.

По южной окраине деревни проходит автодорога регионального значения Большеустьикинское – Месягутово. Территория деревни ограничена с западной стороны водоохраной зоной от р.Ай, с северной и южной сторон лесным массивом.

Деревня Кутушево расположена в 1 км южнее административного центра сельского поселения д. Лемез-Тамак. Население – 370 человек.

По западной окраине деревни проходит автодорога регионального значения Большеустьикинское – Месягутово, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения и районным центром. Территория деревни ограничена с северной стороны границей д.Лемез-Тамак, с восточной стороны водоохраной зоной от р.Ай.

Деревня Сабанаково расположена в 6 км севернее административного центра сельского поселения д. Лемез-Тамак. Население – 469 человек.

В 2 км западнее деревни проходит автодорога регионального значения Большеустьикинское – Месягутово, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения. Территория деревни ограничена с северной, восточной и южной сторон лесным массивом, с восточной стороны водоохраной зоной.

Деревня Сулейманово расположена в 5 км юго-восточнее административного центра сельского поселения д. Лемез-Тамак. Население – 537 человек.

В 2 км западнее деревни проходит автодорога регионального значения Большеустьикинское – Месягутово, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения и районным центром. Территория деревни ограничена с южной стороны лесным массивом, с северной, западной и восточной сторон водоохраной зоной.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет по состоянию на 2013 г. составляет 1907 человек. За период 2002-2013 гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 5,5%.

Динамика населения сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет

табл. № 11

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2013г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Лемез-Тамак | 518 | 541 | +23 / +4,4 | 152 |
| 2 | д. Кутушево | 336 | 367 | +31 / +9,2 | 111 |
| 3 | д. Сабанаково | 450 | 442 | -8 / -1,8 | 133 |
| 4 | д. Сулейманово | 504 | 561 | +57 / +11,3 | 152 |
| 5 | Итого | 1808 | 1911 | +103 / +5,7 | 548 |

Общее количество семей  в сельсовете – 548, средний размер семьи по сельсовету составляет 3,5 человек.

Возрастная структура населения сельского поселения

Лемез-Тамакский сельсовет

табл. № 12

| Насел.пункт Возрастные группы (чел.) | д.Лемез- Тамак | д.Кутушево | д.Саба-наково | д.Сулей-маново |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 49 | 31 | 50 | 76 |
| От 7 до 16 лет | 67 | 44 | 40 | 75 |
| Старше 55 лет женщин | 70 | 52 | 56 | 57 |
| Старше 60 лет мужчин | 34 | 26 | 27 | 22 |
| 16-55 лет женщин | 136 | 102 | 117 | 151 |
| 16-60 лет мужчин | 185 | 112 | 152 | 180 |
| Всего населения в поселке | 541 | 367 | 442 | 561 |

табл. № 13

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | д. Лемез-Тамак | 541 | 321 | 116 | 104 |
| 2 | д. Кутушево | 367 | 214 | 75 | 78 |
| 3 | д. Сабанаково | 442 | 269 | 90 | 83 |
| 4 | д. Сулейманово | 561 | 331 | 151 | 79 |
|  | Итого: | 1911 | 1135 | 432 | 344 |
|  |  | 100% | 59,4% | 22,6% | 18,0% |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

табл. № 14

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1911 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1135 | 59,4 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 103 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1238 | 64,8 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет расположена в северо-восточной части Республики Башкортостан и обладает значительным рекреационным потенциалом.

Удаленность от основных промышленных центров республики, отсутствие на территории традиционных отраслей экономики, кроме лесной и деревообрабатывающей, являются основными причинами нехватки рабочих мест в районе, что непосредственно отражается на формировании местного бюджета.

Наиболее предпочтительными видами рекреационных услуг, которые не требуют значительных инвестиций, в районе являются: лицензионная спортивная охота, так как охотничьи угодья распространены практически по всей территории района, экологический туризм, паломнический туризм, этнический туризм. Особо следует отметить развитие спортивного туризма, как наиболее привлекательного. Имеются предпосылки для развития сети туристских центров и маршрутов, подготовки кадров туристского актива, развития детско-юношеского туризма, любительского, в том числе неорганизованного туризма. Следует отметить возможность и необходимость развития санаторно-рекреационной сферы, в том числе кумысо- и медолечения, верховой езды (иппотерапия).

Большую популярность в последние годы приобретают агротуризм и этнокультурный туризм, когда городские жители из ближайших крупных и средних городов охотно выезжают на природу, приобщаются к культуре и фольклору местного населения.

Все это свидетельствует о необходимости создания на территории района организаций различных форм собственности, действующих в сфере туризма.

На территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет протекает река  Ай. Их долины традиционно служат для рекреационных целей.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют организованные зоны отдыха, ни один вид туризма не получил должного развития.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2033 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Лемез-Тамакский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Лемез-Тамакский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Лемез-Тамакский

сельсовет по категориям земель

табл. № 15

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет в административных границах | га | 10459,1 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 3188,4 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 235,25 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 6616,85 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 21,2 |
| 5 | Земель транспорта | га | 32,9 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 349,9 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га | 183,5 |
|  | общественно-деловых зон | га | 7,56 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,4 |
|  | рекреационных зон | га | 142,07 |
|  | земель водного фонда | га | 4,07 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 14,6 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

табл. № 16

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | д. Лемез-Тамакский | 106,6 | 48,8 | 0,6 | - | 2,88 | 51,22 | 1,31 | 1,8 |
| 2 | д. Кутушево | 72,6 | 39,4 | 3,6 | - | 2,34 | 27,19 | - | 0,07 |
| 3 | д. Сабанаково | 76,7 | 40,1 | 1,86 | 0,9 | 2,16 | 31,08 | - | 0,6 |
| 4 | д. Сулейманово | 94,0 | 55,2 | 1,5 | 0,9 | 2,22 | 32,58 | - | 1,6 |
|  | Итого | 349,9 (100%) | 183,5 (52,4%) | 7,56 (2,2%) | 1,8 (0,5%) | 9,6 (2,7%) | 142,07 (40,6%) | 1,3 (0,4%) | 4,07 (1,2%) |

Примечание:

1 Кладбище д.Лемез-Тамак расположено как в границах населенного пункта так и вне. Основная территория кладбища д.Лемез-Тамак находится за границами населенного пункта и составляет 2,9 га. В границах населенного пункта располагается только часть кладбища общей площадью 1,3 га.

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Лемез-Тамакский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1911 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 января 2013 г.

табл. № 17

| № | Наименование населенного пункта | Капитальных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Лемез-Тамак | 264 | 6467 | 6731 |
| 2 | д. Кутушево | 656 | 4194 | 4850 |
| 3 | д. Сабанаково | 1153 | 5322 | 6475 |
| 4 | д. Сулейманово | 505 | 5933 | 6438 |
|  | Итого: | 2578 | 21916 | 24494 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 12,8 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 12,8 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Лемез-Тамакский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

д.Лемез-Тамак:

- сельский дом культуры на 200 мест с библиотекой на 14,620 тыс.ед.хранения/8 мест;

- Администрация с ФАПом;

- Отделение связи (почта);

- 3 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 89 м2;

- 1 недействующий магазин;

- мечеть.

д.Кутушево:

- средняя школа на 440 учащихся со спортивным залом площадью 162 м2 и детским садом на 40 мест;

- спортивная площадка на территории школы площадью 0,036 га;

- 3 магазина товаров повседневного спроса торговой площадью 63 м2;

- на трассе Месягутово-Ачит располагается гостиница на 10 мест с кафе на 40 посад.мест.

д.Сабанаково:

- неполная средняя школа на 40 мест с детским садом на 25 мест, сельским домом культуры на 100 мест, ФАПом и библиотекой на 7,0 тыс.книг/7 мест;

- спортивная площадка на территории школы площадью 0,0342 га;

- мечеть;

- 2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 53 м2.

д.Сулейманово:

- средняя школа на 162 учащихся со спортивным залом площадью 171 м2, детским садом на 28 мест, ФАПом, библиотекой;

- сельский клуб в аварийном состоянии (под снос);

- 4 магазина товаров повседневного спроса торговой площадью 61 м2;

- на трассе Месягутово-Ачит располагается гостиница на 8 мест с кафе на 20 посад.мест;

- мечеть.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения д.Лемез-Тамак размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В д.Кутушево, д.Сабанаково, д.Сулейманово размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 1911 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 18

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1911 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 63 | 93 | 148 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 275 | 642 | 233 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 153 | 493 | 322 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 440 | 350 | 80 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 115 | - | 0 |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 11,5 / 10 | 27,62 / 23 | 240 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 573,3 | 266 | 46 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 76 | 60 | 79 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 8 | - | 0 |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 4 | - | 0 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 4 | 3 | 75 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | - | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,46 | 7,56 | 1643 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 1,34 | 0,07 | 5 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами регионального и местного значений. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет, является автодорога регионального значения Ачит – Большеустьикинское – Месягутово.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Мечетлинское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор».

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл. № 19

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяженность, всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Регионального значения |
| 1 | Ачит – Большеустьикинское – Месягутово | III | 20,7 | 20,7 | 20,7 | - | - |
| Местного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | а/д регион.знач. - Сабанаково | IV | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 3 | Сальзигутово – Сабанаково – Лемез-Тамак - Кутушево | IV | 8,2 | 8,2 | 8,2 | - | - |
| 4 | а/д регион.знач. - Сулейманово | IV | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет

табл. № 20

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д. Лемез-Тамак | 4,8 | 2,88 |
| д. Кутушево | 3,5 | 2,34 |
| д. Сабанаково | 3,6 | 2,16 |
| д. Сулейманово | 3,7 | 2,22 |
| ВСЕГО | 15,6 | 9,6 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирские перевозки в Лемез-Тамакском сельсовете осуществляются частным предпринимателем. На территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршрутам Уфа-Карагай, Уфа-Екатеринбург, Верхнее-Уфалей – Янган-Тау, автобусные остановки расположены около д.Сабаканово, д.Лемез-Тамак, д.Кутушево и д.Сулейманово на трассе Месягутово-Ачит.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано:

271 – легковой автомобиль;

25 – грузовых автомобилей;

4 – мотоцикла;

1 – автобус;

46 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 182 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположена в д.Еланыш, с.Большеустьикинское. В настоящее время автогазозаправочных станций (АГЗС) в Мечетлинском районе нет, автотранспорт на газовом топливе отсутствует. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станциях техобслуживания в д.Кутушево.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Сулея – в 111 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 80760. Принадлежность: Челябинское отделение Южно-Уральской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет  централизованное водоснабжение имеется в д.Лемез-Тамак, д.Кутушево, д. Сабанаково и д.Сулейманово.

Централизованное водоснабжение д.Лемез-Тамак осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины, расположенной по ул.Фрунзе д.83, дата ввода в эксплуатацию 1973 г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 1,0 км по улицам Фрунзе, К.Маркса, С.Юлаева. Количество водозаборных колонок 6 шт.

Централизованное водоснабжение д.Кутушево осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины, расположенной по ул.Первомайская д.10а, дата ввода в эксплуатацию 1973 г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 1,8 км по улице Кирова, Первомайская. Количество водозаборных колонок 9 шт.

Централизованное водоснабжение д.Сабанаково осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины, расположенной по ул.Молодежная д.20, дата ввода в эксплуатацию 1969 г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 2,0 км по улицам М.Гафури, Молодежная, Айская, Чкалова. Количество водозаборных колонок 13 шт.

Централизованное водоснабжение д.Сулейманово осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины, расположенной по ул.Гагарина д.1, дата ввода в эксплуатацию 1969 г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 2,3 км по улицам Комарова, Гагарина, Айская, Мира, Механизаторов. Количество водозаборных колонок 11 шт.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет осуществляется  от ГРС с.Большеустьикинское, газ высокого давления 0,6 МПа поступает в д.Лемез-Тамак, д.Кутушево, д.Сабанаково, д.Сулейманово.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП (4 объекта):

- ШРП (1 объект) в д.Лемез-Тамак;

- ШРП (1 объект) в д.Кутушево;

- ШРП (1 объект) в д.Сабанаково;

- ШРП (1 объект) в д.Сулейманово.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время теплоснабжение общественных зданий и промышленных объектов газовое, печное (от индивидуальных котельных). На территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет имеются 4 отдельно стоящие котельные: в д.Лемез-Тамак (ул.Карла Маркса, 5), д.Кутушево (ул.Первомайская, 1), д.Сабанаково (ул. Молодежная, 4) и  д.Сулейманово (ул.Механизаторов, 2).

Отопление индивидуальной застройки - газовое (от индивидуальных источников тепла).

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет осуществляется по ВЛ 10 Кв от подстанции 110/35/10 «Лемезтамак».

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах -21:

в д.Лемез-Тамак - 4,

в д.Сулейманово - 7,

в д.Сабанаково - 5,

в д. Кутушево - 5.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивает Мечетлинский РЭС ПО СВЭС ООО «Башкирэнерго».

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 384 абонента производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь», год ввода в эксплуатацию 2006-2012 г. Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в с.Большеустьикинское.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Стихийно возникшие свалки отходов жизнедеятельности населения находятся в южном направлении на расстоянии 1000 м от д.Кутушево, в юго-западном направлении от д.Сулейманово на расстоянии 900 м.  Территории под свалками подлежат рекультивации.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Лемез-Тамакский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТБО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Мечетлинский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет расположены в водоохранной зоне реки Ай и ее притоков-ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет расположены 3 действующих кладбища общей площадью 12,6 га.

Действующее кладбище площадью 4,2 га расположено между д.Лемез-Тамак и д.Кутушево.

Действующее кладбище площадью 3,7 га расположено севернее границ д.Сабанаково.

Действующее кладбище д.Сулейманово площадью 4,7 га расположено западнее населенного пункта.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет в д.Лемез-Тамак – 40%, в д. Сабанаково – 40%, в д. Сулейманово – 40%.

ХI.    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

# 1.  ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна Мечетлинского района представлено по данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2011 году.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к территории сельского поселения Дуван-Мечетлинский сельсовет - городу Благовещенск.

В 2011 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 5,6 тыс. тонн. Плотность выбросов загрязняющих веществ на 2011 год составило 0,162 тонны на 1 человека.

По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района.

Экологическая оценка водных объектов

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в 2011 году контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Федеральным государственным учреждением по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белая и Урала по согласованным створам.

Река Ай – крупный левобережный приток р.Уфа, берущий начало в горно-лесной зоне Южного Урала на территории Челябинской области. На качество воды в реке оказывает влияние транзит загрязняющих веществ из Челябинской области. В отчетном году качество несколько ухудшилось по УКИЗВ до 3,69 и коэффициенту комплексности загрязненности до 32%, но качество воды по-прежнему относилось к 3-му классу разряда «б» («очень загрязненная»).

Загрязненность органическими веществами (ХПК) и азотом нитритным возросла по среднему уровню до 2 ПДК, по максимальному до 3 и 6 ПДК, по повторяемости случаев превышения ПДК до 83% и 33% соответственно. Снизилась среднегодовая концентрация соединений железа и меди до 3 и 1 ПДК, максимальная до 5 и 4 ПДК, с повторяемостью случаев превышения нормативов в 83% и 50% проб соответственно. Также снизилась загрязненность нефтепродуктами по средним значениям до 4 ПДК, по максимальным до 4 ПДК, вместе с тем нарушения нормативов фиксировали во всех пробах. По-прежнему по азоту аммонийному превышения до 2 ПДК обнаруживали в 33% проб. Ниже нормы наблюдались концентрации по хлоридам, сульфатам, азоту нитратному, соединениям никеля и цинка.

Качество питьевой воды

По данным проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года», выполненного ООО «Институт строительных проектов», г. Санкт-Петербург, Мечетлинский район и, в частности, сельское поселение Лемез-Тамакский сельсовет, в целом, обеспечены пресными подземными водами. Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 2-10 м.

Глубина эксплуатационных скважин на частных подворьях составляет 10 - 15 м. Запасы подземных вод существенно разнятся на соседних участках. Для выбора наиболее пригодного под водозабор участка требуется проведение специальных поисково-разведочных работ. При проектировании водозаборов и оценке их производительности необходимо учитывать все факторы, способствующие накоплению подземных вод на участках заложения этих скважин.

По данным Федерального агентства по недропользованию по Республике Башкортостан Мечетлинский район характеризуется относительно надежной обеспеченностью ресурсами подземных вод питьевого качества. Данные по прогнозным ресурсам подземных вод с минерализацией до 1 г/л (вода питьевая, негазированная, первой категории) и месторождениям подземных вод с утвержденными запасами  на территории Мечетлинского района не представлены.

Все существующие водозаборные скважины в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

Почвы

Территория сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет расположена в пределах восточного крыла Юрюзано-Сылвенской депрессии и западного склона Южного Урала. Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- неконтролируемая разработка месторождений твердых полезных ископаемых и сырьевых ресурсов (песок, глина, строительный камень, камень – плитняк и т.д.).

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. В Мечетлинском районе, и, в частности, на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет нет санкционированных свалок (с паспортами спецобъекта), отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Выделение санитарно-защитных зон по загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами зоны. Дополнительный землеотвод необходим также для  проведения других природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно-защитной  зоны.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

# 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реку Ай и ее притоки-ручьи; нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данного поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Лемез-Тамакский сельсовет.

Исходные данные для проектирования